## Slide 1: 格林威尔接入型OTN设备系统介绍

## Slide 2: 公司介绍
北京格林威尔科技发展有限公司成立于2000年，有二十年的电信运营商支撑与服务经验，致力于通过先进的电信网络技术方便人们的沟通与生活，主要专注于政企客户与边缘网络接入、居民客户光纤宽带接入、物联网综合接入、云网融合接入、行业智慧接入等市场。
产品覆盖全国31个省市自治区的运营商客户，在电信、联通、移动三 大运营商政企接入市场的占有率处于行业领先地位，公司在拥有日趋成熟的行业客户解决方案的同时，在智慧物联、智慧家庭、智慧云网等市场的占有率也稳步攀升，可满足5G/万物互联时代对于接入层和用户侧产品的高品质需求。
Notes: 在政企客户对刚性管道业务的需求向大带宽、低时延方向发展，同时，运营商对SDH/MSTP设备限制采购的背景下， OTN网络是下一代刚性大带宽低时延业务的最佳选择。 OTN网络主要分为核心汇聚层OTN网络和接入层OTN网络两部分，核心汇聚层OTN网络端口速率较大，主要覆盖市区网络，格林威尔公司的OTN设备主要分布在接入层， 完成核心汇聚层OTN设备的端口扩容、小颗粒业务汇聚并完成与OTN网络的NNI互联。格林威尔GPN系列产品可提供环网、 星网等多种组网解决OTN网络扩容问题

## Slide 3: 目录
典型业务类型及配置
2
保护特性
3
开局准备
1.1
1
日常维护
4

## Slide 4: 开局准备-板卡安装
设备上网管后，首先
完成板卡安装、时钟
源等基础配置
在DA网管界面选中需 要配置的网元点击右 键,在快捷菜单点击 网元管理器
Notes: 除主控盘NMS、交换盘SW、电源盘PWU以及风扇盘外其他板卡均需手动安装

## Slide 5: 开局准备-板卡安装
在网元管理器窗口中
选择槽位/板卡管理
选项，打开槽位/板
卡管理窗口
点击安装板卡，在安 装板卡窗口勾选匹配 实际插入类型，点击 确定开始安装板卡
Notes: 在安装板卡界面可根据需要选择安装板卡（勾选匹配实际即可）
也可以选择匹配所有安装点击确定所有在位的板卡

## Slide 6: 开局准备-时钟配置
在网元管理器中选择
SDH定时源管理选项，
打开SDH定时源管理
窗口
点击创建--＞选择要 跟踪的端口--＞点击 确定
（1）如跟踪OTN侧时钟选择8AT2板卡OTN端口
（2）如跟踪SDH侧时钟选择OMU-2G5板卡SDH端口
Notes: 如使用SDH板卡与大网对接OMU-2G5板卡有4个端口可供选择
如使用OTN板卡与大网对接V2-8AT2板卡有2个OTN端口可供选择

## Slide 7: 开局准备-时钟
在网元管理器中选择
SDH同步时钟选择管理
选项，打开SDH同步时
钟选择管理窗口
（1）跟踪的为OTN时钟，SSM标识配置禁止，操作模式配置自由选择模式；
（2）跟踪的为SDH时钟，SSM标识配置使能，操作模式配置自由选择模式；
Notes: 初始状态SDH同步时钟默认配置为:SSM标识禁止、操作模式为自由震荡

## Slide 8: 典型业务类型及配置
SDH业务
2.1
EOS业务
2.2
EOO业务
2.3
典型业务类型及配置
1.1
2

## Slide 9: 2.1 SDH业务配置规范
OTN侧配置
  oduk创建
  oduk交叉创建
SDH侧配置
  sdh交叉创建

## Slide 10: 2.1 SDH业务配置
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 11: 2.1 SDH业务配置
oduk参数
选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能
Notes: 华为自动连续情况我司需要配置
ID=1
接收发送时隙选择0：0和1：1
ID=2
接收发送时隙选择2：2和3：3
以此类推
华为自动随机情况，我司需要根据实际接收的时隙进行调整

## Slide 12: 2.1 SDH业务配置
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建
类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 13: 2.1 SDH业务配置
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 14: 2.1 SDH业务配置
使能8AT2低阶功能
网元管理器--＞高阶通道，选择OTN板卡，在低阶时隙使能列对对应的高阶修改为使能并点击配置
注意：业务为VC4级别时无需该操作
Notes: 默认情况8AT2只能做VC4的交叉
如果需要VC12和VC3低阶业务
需要单独使能低阶通道功能

## Slide 15: 2.1 SDH业务配置
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
选择电路业务，点击创建
选择业务类型普通，速率级别VC12，源宿板位、接口、高阶时隙、时隙模式、低阶时隙列表，点击确定
注意：物理对接端口的高阶时隙、时隙模式、低阶时隙列表要一致

## Slide 16: 目录
SDH业务
2.1
EOS业务
2.2
EOO业务
2.3
典型业务类型及配置
1.1
2

## Slide 17: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
OTN侧配置
  oduk创建
  oduk交叉创建
EOS侧配置
  端口模式
  虚级联基本属性
  虚级联绑定
  SDH交叉创建
Notes: 此场景为专线业务中典型的点到点业务

## Slide 18: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
开通需求：用户需要一条20M带宽的专线业务
GPN7600-1 GPN7600-2两端将8GE板卡的EOS业务交叉到OTN板卡；
GPN7600-1 GPN7600-2两端通过OTN板卡的OTU2接口与OTN网络对接；
业务配置完成用户网络间可以正常访问。
Notes: 此场景为专线业务中典型的点到点业务

## Slide 19: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 20: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
oduk参数
选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能
Notes: 华为自动连续情况我司需要配置
ID=1
接收发送时隙选择0：0和1：1
ID=2
接收发送时隙选择2：2和3：3
以此类推
华为自动随机情况，我司需要根据实际接收的时隙进行调整

## Slide 21: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建
类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 22: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 23: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
使能8AT2低阶功能
网元管理器--＞高阶通道，选择OTN板卡，在低阶时隙使能列对对应的高阶修改为使能并点击配置
注意：业务为VC4级别时无需该操作
Notes: 默认情况8AT2只能做VC4的交叉
如果需要VC12和VC3低阶业务
需要单独使能低阶通道功能

## Slide 24: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为PORT点击配置
注意：模式为noop可配置分组业务，模式为port/vlan可配置EOS业务，基中port表示基于端口，vlan表示基于端口+VLAN
Notes: DMD8GE端口模式默认为NOOP分组模式
配置电路业务后需要配置为PORT透传模式

## Slide 25: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
虚级联接口基本属性-LCAS
网元管理器--＞虚级联接口管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口LCAS状态
注意：我司设备默认LCAS为禁止，异厂家对接时需要两端LCAS状态一致
Notes: 华为默认为LCAS使能
与华为对接时请选择LCAS使能

## Slide 26: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
虚级联绑定通道
网元管理器--＞虚级联接口管理
在绑定通道窗口选择对应端口，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量
Notes: 绑定通道时可选择业务的级别
DMD8GE支持VC12/VC3/VC4级别

## Slide 27: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 在此场景中源板位为13-V2-OTN-8AT2
源端口为创建的背板SDH接口STM16-1
源高阶时隙为1
源低阶时隙列表为1-10即13槽位背板SDH接口的第一个高阶的第1-10个VC12

## Slide 28: 2.2.1 EOS-点到点业务开通
GPN7600-2与GPN7600-1业务配置一致，参照上述描述配置即可
配置步骤：
oduk创建
oduk交叉创建
端口模式
虚级联基本属性
虚级联通道绑定
SDH交叉创建

## Slide 29: 2.2.2 EOS汇聚(板内）业务开通
开通需求：用户分点、分点2 通过专线业务访问用户总部
GPN7600-2/3设备各开通一条业务，VLAN分别为100 200，将8GE板卡的EOS业务交叉到OTN板卡；
GPN7600-1 设备完成分点业务的汇聚，允许VLAN100 200 通过；
业务配置完成用户网络间可以正常访问。

## Slide 30: 2.2.2 EOS汇聚(板内）业务开通
GPN7600-2/GPN7600-3的配置与EOS点到点配置除最后一项配置外其余均一致
与EOS点到点业务配置区别：
配置步骤：
oduk创建 一致
oduk交叉创建 一致
端口模式 不一致
虚级联基本属性 一致
虚级联通道绑定 一致
SDH交叉创建 一致

## Slide 31: 2.2.2 EOS汇聚(板内）分点2配置
GPN7600-2
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为VLAN点击配置；
在匹配属性窗口中填写对应接口以太网接口匹配VLAN 100，点击配置；

## Slide 32: 2.2.2 EOS汇聚(板内）分点3配置
GPN7600-3
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为VLAN点击配置；
在匹配属性窗口中填写对应接口以太网接口匹配VLAN 200，点击配置；

## Slide 33: 2.2.2 EOS汇聚(板内）总点配置
GPN7600-1的配置与EOS点到点配置，除最后三项配置外其余均一致
与EOS点到点业务配置区别：
配置步骤：
oduk创建 一致
oduk交叉创建 一致
端口模式 不一致
虚级联基本属性 一致
虚级联通道绑定 不一致
SDH交叉创建 不一致

## Slide 34: 2.2.2 EOS汇聚(板内）总点配置
GPN7600-1
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为VLAN点击配置；
在匹配属性窗口中修改VCG匹配以太网接口，使多个VCG对应同一物理端口，点击配置
在匹配属性窗口中填写对应接口以太网接口匹配列表： VCG1 VLAN 100 VCG2 VLAN 200，点击配置；

## Slide 35: 2.2.2 EOS汇聚(板内）总点配置
虚级联通道绑定
网元管理器-＞虚级联接口管理
选择板卡，在绑定通道窗口选择对应端口1、2，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量点击确认

## Slide 36: 2.2.2 EOS汇聚(板内）总点配置
SDH交叉创建
网元管理器-＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口1、2点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 虚级联端口1对应分点1
虚级联端口2对应分点2

## Slide 37: 2.2.2 EOS汇聚（板内）业务配置总结

## Slide 38: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
汇聚场景-设备汇聚
当总的业务数量超过单板承载数量需要增加业务板卡
且所有业务数据需汇聚到同一端口对接到客户网络时
如下场景：客户10个分点每个分点个上一条EOS业务
汇聚点7600-1时，7600-1需要2块业务板卡承载业务
客户总部只有一个端口对接汇聚机框
Notes: V2-DMD-8GE板卡有三种类型，此场景以类型一为例
类型一：DMD-8GE 汇聚比8:1
类型二：DMD-8GE-E 汇聚比16:1
类型三：EOSC-8GE 汇聚比32:1

## Slide 39: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
业务说明
如场景所见，分点全部不带VLAN，业务配置模型与EOS点到点一致
汇聚节点带VLAN，需通过全AC实现，将1槽位3槽位EOS业务汇聚至2槽位4GE-B板卡1口
着重介绍汇聚点业务配置

## Slide 40: 2.2.1 EOS-点到多点业务开通
OTN侧配置
  oduk创建
  oduk交叉创建
EOS侧配置
  板卡业务模式
  端口模式
  虚级联基本属性
  虚级联绑定
  虚级联动作
  SDH交叉创建
以太网汇聚业务oduk创建
  VLAN创建
  VPLS域创建
  接入点绑定
Notes: 此场景为专线业务中典型的点到点业务

## Slide 41: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级））
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 42: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
oduk参数
选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能

## Slide 43: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建
类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 44: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 45: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
使能8AT2低阶功能
网元管理器--＞高阶通道，选择OTN板卡，在低阶时隙使能列对对应的高阶修改为使能并点击配置
注意：业务为VC4级别时无需该操作
Notes: 默认情况8AT2只能做VC4的交叉
如果需要VC12和VC3低阶业务
需要单独使能低阶通道功能

## Slide 46: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
板卡业务模式
网元管理器--＞板卡业务模式 ,选择相应槽位，在业务模式中选择设备汇聚，点击配置
注意，DMD-8GE默认为板内汇聚
Notes: V2-DMD-8GE板卡默认情况下汇聚模式为板内汇聚
如需设备级汇聚手动修改即可

## Slide 47: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为VLAN模式，点击配置
在匹配属性窗口中填写对应接口以太网接口匹配VLAN 101~109，点击配置；
注意：
1.模式为noop可配置分组业务，模式为port/vlan可配置EOS业务，基中port表示基于端口，vlan表示基于端口+VLAN
2.DMD-8GE板卡配置为设备汇聚后，需在匹配属性窗口将8个VCG绑定到eth#2口
Notes: DMD8GE端口模式默认为NOOP分组模式
配置电路业务后需要配置为PORT透传模式

## Slide 48: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
虚级联绑定通道
网元管理器--＞虚级联接口管理
在绑定通道窗口选择对应端口，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量
Notes: 绑定通道时可选择业务的级别
DMD8GE支持VC12/VC3/VC4级别

## Slide 49: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
虚级联接口基本属性-LCAS
网元管理器--＞虚级联接口管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口LCAS状态
注意：我司设备默认LCAS为禁止，异厂家对接时需要两端LCAS状态一致
Notes: 华为默认为LCAS使能
与华为对接时请选择LCAS使能

## Slide 50: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 在此场景中源板位为13-V2-OTN-8AT2
源端口为创建的背板SDH接口STM16-1
源高阶时隙为1
源低阶时隙列表为1-10即13槽位背板SDH接口的第一个高阶的第1-10个VC12

## Slide 51: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 在此场景中源板位为13-V2-OTN-8AT2
源端口为创建的背板SDH接口STM16-1
源高阶时隙为1
源低阶时隙列表为1-10即13槽位背板SDH接口的第一个高阶的第1-10个VC12

## Slide 52: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
虚级联VLAN动作
网元管理器--＞虚级联接口管理
在VLAN动作选项卡中，发送方向VLAN动作添加、发送方向VLAN ID 101~109,接收方向VLAN动作删除、接收方向VLAN ID 1
注意：发送方向VLAN动作指SDH发往以太网方向；接收方向VLAN动作指以太网发往SDH方向。
动作为删除时，VLAN ID填1表示删除一层VLAN；
动作为不变时，VLAN ID也固定是1

## Slide 53: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
VLAN创建
网元管理器--＞VLAN管理
在VLAN列表选项卡中点击添加，在添加VLAN窗口填写VLAN ID,VLAN名称，端口设置中勾选2槽DMD-8GE 1口tagged，点击确定

## Slide 54: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
VPLS域创建
网元管理器--＞以太网汇聚业务
在以太网汇聚业务窗口点击创建业务，在创建以太多汇聚业务窗口填写VPLS域名称、VPLS ID、业务模式
注意：VPLS域名称不支持超过32字节；VPLS 域ID在同一台设备上不能重复；业务模式中undefined为自定动作，tag模式为发往网络侧带VLAN，raw模式为发往网络侧不带VLAN

## Slide 55: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
VPLS域创建
在以太网汇聚业务窗口选中刚创建好的域，在业务接入点信息选项卡中点击添加，在配置用户接入信息窗口填写接入点名称、用户侧端口、接入模式、VLAN出口规则、接入点类型，点击确定
注意：接入点类型：普通为VPLS域的根，叶节为VPLS域的叶子；VPLS域中根和叶子可以互通，叶子和叶子之间不能互通；VLAN出接口规则为从该接口出去时对数据VLAN的操作。

## Slide 56: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
VPLS域创建
在以太网汇聚业务窗口选中刚创建好的域，在业务接入点信息选项卡中点击添加，在配置用户接入信息窗口填写接入点名称、用户侧端口、接入模式、VLAN出口规则、接入点类型，点击确定

## Slide 57: 2.2.3 EOS汇聚业务（设备级）
VPLS域创建
在以太网汇聚业务窗口选中刚创建好的域，在业务接入点信息选项卡中点击添加，在配置用户接入信息窗口填写接入点名称、用户侧端口、接入模式、VLAN出口规则、接入点类型，点击确定

## Slide 58: 目录
SDH业务
2.1
EOS业务
2.2
EOO业务
2.3
典型业务类型及配置
1.1
2

## Slide 59: 2.3 EOO业务开通
开通需求：客户设备对通OTN接入设备
客户对业务带宽及时延有较高要求
接入型OTN设备大颗粒EOO开通可以满足需求

## Slide 60: 2.2.1 EOS-点到多点业务开通
OTN配置
  oduk创建
  ANY属性创建
  oduk交叉创建
Notes: 此场景为专线业务中典型的点到点业务

## Slide 61: 2.3 EOO业务开通
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 62: 2.3 EOO业务开通
oduk参数
选择类型为odu0、ID为1，发送时隙勾选1
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；

## Slide 63: 2.3 EOO业务开通
ANY属性创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理
在映射配置选项卡中选中ANY接口右击打开配置ANY窗口，在ANY窗口中填写类型为ETH、速率

## Slide 64: 2.3 EOO业务开通
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建
类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：我司默认是GFP-F映射，映射模式要和对端保持一致，我司设备支持GFP_F、TTT_GMP、GFP_T

## Slide 65: 2.3 EOO业务开通
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
在创建交叉连接窗口选择保护为普通、ODU速率为ODU0、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 66: 目录
典型业务类型及配置
2
保护特性
3
开局准备
1.1
1

## Slide 67: 3 保护特性
我司设备常的几种保护：
  OTU端口保护（板内/跨板）
  VP_SDH端口跨盘保护
  ODU_K SNCP保护
  VC_SNCP保护
  EOS下联端口保护

## Slide 68: 3.1 OTU端口保护（板内）
场景一：
GPN7600-1通过同一块OTN板卡的不同OTU接口与GPN7600-2对接
可以采用OTU端口保护（板内）

## Slide 69: 3.1 OTU端口保护（板内）
OTN端口保护创建
网元管理器--＞OTN端口保护
在OTN端口保护窗口点击创建，在创建OTN端口保护窗口填写保护组名称、选择工作端口13/1、 保护端口13/2，保护倒换模式选择单端，恢复模式选择恢复模式，
点击确定

## Slide 70: 3.1 OTU端口跨盘保护
场景二：
GPN7600-1/2 分别通过不同槽位OTN板卡对接
可以采用OTU端口跨盘保护方案

## Slide 71: 3.1 OTU端口跨盘保护
OTN端口保护创建
网元管理器--＞OTN端口保护
在OTN端口保护窗口点击创建，在创建OTN端口保护窗口填写保护组名称、选择工作端口13/1、 保护端口14/1，保护倒换模式选择单端，恢复模式选择非恢复模式，
点击确定
Notes: 可根据需要选择板内保护或者跨盘保护
默认工作方式，保护倒换模式：单端
保护恢复模式：可恢复
APS/SD使能状态：禁止
等待恢复时间： 300S

## Slide 72: 3.2 背板VP_SDH端口保护
VP-SDH端口跨盘保护
网元管理器--＞端口保护
在EOS/SDH端口保护选项卡中点击创建，在创建端口保护窗口填写保护组名称、选择工作单板13槽 位，工作端口VP-SDH16#1、保护单板14槽位、保护端口VP-SDH16#1，点击确定
Notes: 工作单板13 工作端口13-STM16-1
保护单板14 保护端口14-STM16-1

## Slide 73: 3.3 ODU_K SNCP保护
场景三：
GPN7600-1分别通过不同槽位OTN板卡的OTU接口与异厂家对接
异厂家设备已配置为ODU_K SNCP

## Slide 74: 3.3 ODU_K SNCP保护
ODUK创建-主用
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能

## Slide 75: 3.3 ODU_K SNCP保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建，在创建ODU窗口类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 76: 3.3 ODU_K SNCP保护
ODUK创建-备用
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能

## Slide 77: 3.3 ODU_K SNCP保护
ODU_K SNCP 创建
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞交叉管理
点击创建，在创建交叉连接窗口保护选择SNCP、ODU速率选择odu1、源板卡选择13槽位、源端口选择OTN#1、源ODU选择ODU1#1，宿板卡选择13槽位、宿端口选择STM16#1、宿ODU选择ODU1#1，保护源板卡选择14槽位、保护源端口选择OTN#1、保护源ODU选择ODU1#1，点击确定

## Slide 78: 3.3 ODU_K SNCP保护
ODU_K SNCP参数
我司默认的监测模式snc-n、恢复模式为恢复式、恢复时间720s
注意：我司支持snc-n、snc-i、snc-s三种模式

## Slide 79: 3.4 VC-SNCP保护
场景四：
GPN7600-1/2 分别通过不同槽位OTN板卡对接
可以采用VC-SNCP保护方案

## Slide 80: 3.4 VC_SNCP保护
ODUK创建
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能

## Slide 81: 3.4 VC_SNCP保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建，在创建ODU窗口类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 82: 3.4 VC_SNCP保护
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 83: 3.4 VC_SNCP保护
ODUK创建
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能

## Slide 84: 3.4 VC_SNCP保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建，在创建ODU窗口类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 85: 3.4 VC_SNCP保护
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 86: 3.4 VC_SNCP保护
VC-SNCP创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
电路业务选项卡中点击创建，在创建交叉连接窗口中，业务类型选择SNCP、速率级别选择VC4、源板位选择13槽位、源接口选择STM-16#1、源高阶时隙列表选择第1个VC4，宿板位选支持5槽位、宿端口选择STM16-1#1、宿高阶时隙列表选择第1个VC4，保护源板位14槽位、保护源端口选择STM-16#1、保护源高阶时隙列表选择第1个VC4
注意：根据需要将SDH/EOS业务
交叉至背板VP-SDH接口

## Slide 87: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
场景五：
接入型OTN设备通过一块DMD08GE的两个端口对接用户网络
可以采用EOS下联端口保护（板内）

## Slide 88: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 89: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能
Notes: 华为自动连续情况我司需要配置
ID=1
接收发送时隙选择0：0和1：1
ID=2
接收发送时隙选择2：2和3：3
以此类推
华为自动随机情况，我司需要根据实际接收的时隙进行调整

## Slide 90: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建，在创建ODU窗口类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 91: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 92: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
使能8AT2低阶功能
网元管理器--＞高阶通道，选择OTN板卡，在低阶时隙使能列对对应的高阶修改为使能并点击配置
注意：业务为VC4级别时无需该操作
Notes: 默认情况8AT2只能做VC4的交叉
如果需要VC12和VC3低阶业务
需要单独使能低阶通道功能

## Slide 93: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为PORT点击配置
注意：模式为noop可配置分组业务，模式为port/vlan可配置EOS业务，基中port表示基于端口，vlan表示基于端口+VLAN

## Slide 94: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
虚级联接口基本属性-LCAS
网元管理器--＞虚级联接口管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口LCAS状态
注意：我司设备默认LCAS为禁止，异厂家对接时需要两端LCAS状态一致
Notes: 华为默认为LCAS使能
与华为对接时请选择LCAS使能

## Slide 95: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
虚级联绑定通道
网元管理器--＞虚级联接口管理
在绑定通道窗口选择对应端口，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量
Notes: 绑定通道时可选择业务的级别
DMD8GE支持VC12/VC3/VC4级别

## Slide 96: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 创建EOS跨盘保护时，主用VCG在VC交叉时需要作为源板卡

## Slide 97: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为PORT点击配置
注意：备用端口VCG不能绑定VCG

## Slide 98: 3.5 EOS下联端口保护（板内）
EOS端口保护创建-板内
网元管理器--＞端口保护
在EOS/EOO端口保护选项卡点击创建，在创建端口保护窗口中填写保护组名称，工作单板选择1槽位、工作端口选择1口、保护单板选择1槽位、保护端口选择2口

## Slide 99: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
场景六：
接入型OTN设备通过不同槽位DMD-8GE板卡的端口对接用户网络
可以采用EOS下联端口跨盘保护

## Slide 100: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，选择创建

## Slide 101: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接
管理—＞映射配置
选择对应的OTN接口右击，点击创建，在创建ODU窗口选择类型为odu1、ID为1，发送时隙勾选1 2
注意：oduk的类型、ID、时隙要与对端配置一致；与华为对接时需于华为沟通扰码是否开启，我司设备默认禁止，如华为配置的扰码使能，我司需修改扰码为使能
Notes: 华为自动连续情况我司需要配置
ID=1
接收发送时隙选择0：0和1：1
ID=2
接收发送时隙选择2：2和3：3
以此类推
华为自动随机情况，我司需要根据实际接收的时隙进行调整

## Slide 102: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
oduk创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞映射配置
选择对应的VP-SDH接口右键，选择创建，在创建ODU窗口类型、ID默认，映射模式选择BMP
注意：映射模式要和对端保持一致

## Slide 103: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
oduk交叉创建
网元管理器--＞OTN交叉连接管理—＞交叉配置-->创建
选择保护为普通、ODU速率为ODU1、确认完成配置；
注意：当创建有多个oduk时需选择源板卡、源端口、源ODU、宿板卡、宿端口、宿ODU；

## Slide 104: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
使能8AT2低阶功能
网元管理器--＞高阶通道，选择OTN板卡，在低阶时隙使能列对对应的高阶修改为使能并点击配置
注意：业务为VC4级别时无需该操作
Notes: 默认情况8AT2只能做VC4的交叉
如果需要VC12和VC3低阶业务
需要单独使能低阶通道功能

## Slide 105: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为PORT点击配置
注意：模式为noop可配置分组业务，模式为port/vlan可配置EOS业务，基中port表示基于端口，vlan表示基于端口+VLAN

## Slide 106: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
虚级联接口基本属性-LCAS
网元管理器--＞虚级联接口管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口LCAS状态
注意：我司设备默认LCAS为禁止，异厂家对接时需要两端LCAS状态一致
Notes: 华为默认为LCAS使能
与华为对接时请选择LCAS使能

## Slide 107: 3.5 EOS下联端口保护
虚级联绑定通道
网元管理器--＞虚级联接口管理
在绑定通道窗口选择对应端口，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量
Notes: 绑定通道时可选择业务的级别
DMD8GE支持VC12/VC3/VC4级别

## Slide 108: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
SDH交叉创建
网元管理器--＞SDH交叉连接管理
在以太网业务窗口选择板卡、虚级联端口点击创建，在创建交叉连接窗口中选择业务类型、速率级别、源板位、源端口、源高阶时隙、宿板位、宿端口、宿高阶时隙
Notes: 创建EOS跨盘保护时，主用VCG在VC交叉时需要作为源板卡

## Slide 109: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
端口模式
网元管理器--＞端口双模管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口模式为PORT点击配置
注意：模式为noop可配置分组业务，模式为port/vlan可配置EOS业务，基中port表示基于端口，vlan表示基于端口+VLAN

## Slide 110: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
虚级联接口基本属性-LCAS
网元管理器--＞虚级联接口管理
板卡选项选择相应槽位的DMD-8GE板卡，修改接口LCAS状态
注意：我司设备默认LCAS为禁止，异厂家对接时需要两端LCAS状态一致

## Slide 111: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
虚级联绑定通道
网元管理器--＞虚级联接口管理
在绑定通道窗口选择对应端口，点击绑定通道，在VCG绑定通道窗口选择级别、绑定数量

## Slide 112: 3.5 EOS下联端口（跨盘）保护
SDH交叉创建
注意：备用端口VCG无需交叉

## Slide 113: 3.5 EOS下联端口保护
EOS端口保护创建-板内
网元管理器--＞端口保护
在EOS/EOO端口保护选项卡点击创建，在创建端口保护窗口中填写保护组名称，工作单板选择1槽位、工作端口选择1口、保护单板选择2槽位、保护端口选择1口

## Slide 114: 目录
典型业务类型及配置
2
保护特性
3
开局准备
1.1
1
专线业务日常维护
4

## Slide 115: 日常维护-故障定位
1）硬换回：就是物理环回。
2）软环回：
线路环回：也称外环，是局端向远端提供环回；
作用：检查局端到远端的链路状态是否完好。
系统环回：也称内环，是局端向内部提供环回。
作用：检查局端到内部交叉是否有问题。
3）双向环回：
作用：同时向局端和远端提供逻辑环回，用来迅速判断通道故障节点所在位置。

## Slide 116: 日常维护-故障定位

## Slide 117: 日常维护-常见告警及解决方法
常见告警 | 告警含义 | 解决思路
LOS（信号丢失） | 无收光，断纤 | 检查光路，光模块
LOF（帧丢失） | 本端和对端信号帧不匹配 | 检查俩端接口速率是否匹配
TIM（踪迹失配） | J字节不匹配 | 不影响业务
AIS（告警指示） | 接收信号全“1” | 对端业务可能未配置，打环会告警消除，非我司问题
RDI（远端缺陷指示） | 对端设备接收侧有紧急告警 | 检查我们发送是否故障，打环后告警消除，非我司问题。
REI（远端误码指示） | 对端设备接收侧有误码 | 检查线路的性能统计确认是否光路问题，主要是线路导致误码，打环后告警消除，非我司问题
PLM（信号标记失配） | 主要信号标记失配（高阶C2或低阶V5） | 检查俩端的C2和V5字节是否匹配，打环后告警消除，非我司问题，但是要和其他厂家配合更改标签。
UNEQ（通道未装载） | C2字节=00H | 打环后告警消除，非我司问题
Notes: 故障定位关键是：将故障点准确地定位到单站。
故障定位的一般原则可总结为：先外部，后内部；先网络，后网元；先高速，后低速；先高级，后低级；先双向，后单向；先共性，后个别。

## Slide 118: 日常维护-某站点业务中断
故障现象：某站点业务中断
可能原因：
原因 1：断纤。 原因 2：光纤和法兰盘衰耗过大。 原因 3：线缆连接器松动、未连接线缆或者线缆连接错误。 原因 4：单板激光器故障。
处理步骤：
步骤 1 在网管上查询告警， 根据上报的告警信息处理相关告警。 步骤 2 原因 1： 断纤导致业务中断。
步骤 3 原因 2： 光纤和法兰盘衰耗过大， 导致业务中断。
步骤 4 原因 3： 线缆连接器松动、 未连接线缆或者线缆连接错误， 导致业务中断。
步骤 5 原因 4： 单板激光器故障

## Slide 119: 日常维护-EOS业务中断
故障现象：GFP客户同步信号丢失(CSF_LCSS)可能原因：
原因 1：单板对 GFP 帧定帧失败导致业务断。
原因 2：在传输业务数据时，虚级联的延时对齐的时间过长，时隙无法组成一个数据帧，因此业务有丢包，严重时导致业务中断。
原因 3：虚级联接口绑定的时隙数目不一致导致业务中断。
处理步骤：
步骤 1 原因 1： 单板对 GFP 帧定帧失败导致业务中断 。处理相关告警
步骤2 原因2：处理时延问题或跟换其他时隙观察告警是否消失
步骤3 原因3：与对端绑定一致的时隙数量或开启LCAS 功能观察业务是否恢复。

## Slide 120: 日常维护-误码故障
故障现象：线路上出现大量再生段误码和复用段误码。
可能原因：
原因 1：光（电）接口板故障。 原因 2：时钟单元故障。
原因 3：交叉单元故障。 原因 4：线路板故障。
原因 5：接收光功率异常。 原因 6：环境温湿度不符合设备长期正常运行的指标。
原因 7：接地故障。

## Slide 121: 日常维护-误码故障
步骤1原因 1：光（电）接口板故障，导致误码。 更换光模块、单板查看故障是否消失
步骤2 原因 2：时钟单元故障，导致误码。 检查时钟跟踪状态，或重新配置时钟
步骤3 原因 3：交叉单元故障，导致误码 复位交叉板或者更换单板
步骤4 原因 4：线路板故障，导致误码 更换故障单板
步骤5 原因 5：接收光功率异常，导致误码 调测光功率到正常范围内
步骤6 原因 6：环境温湿度不符合设备长期正常运行的指标。 检查机房环境温度湿度
步骤7 原因 7：接地故障。 检查用户机房接地是否良好，机柜、设备、ODF DDF架是否与地排接触良好

## Slide 122: 日常维护-指针调整告警
故障现象：网元上报AU或TU指针调整告警
可能原因：
原因 1：时钟配置错误
原因 2 ：跟踪源精度较低
处理步骤：
步骤1 原因1 ：检查时钟配置是否正确，跟踪端口是否正确。
步骤2 原因2：如同一传输网络中其他网元同样上报指针调整告警，请跟换时钟源

## Slide 123: 日常维护-业务丢包
故障现象：用户反馈业务丢包，ping丢包
可能原因：
原因 1：线路侧光功率异常、光模块故障
原因 2：存在误码 原因 3 ：用户侧端口工作模式不一致
原因 4 ：客户业务流量超过实际带宽
原因 5：用户侧物理线缆老化

## Slide 124: 日常维护-业务丢包
处理步骤1 原因1：
检查光功率是否在合理范围
检查光模块状态是否正常

## Slide 125: 日常维护-业务丢包
处理步骤2 原因2：
检查低阶误码和指针的统计
查看是否有低阶通道误码
低阶通道严重不可用秒
低阶通道不可用秒
低阶通道REI误码块等

## Slide 126: 日常维护-业务丢包
处理步骤3 原因3：
网元管理器—>以太网接口
查看接口工作模式是否与远端设备一致

## Slide 127: 日常维护-业务丢包
处理步骤4 原因4：
网元管理器—>虚级联接口
统计虚级联接口带宽利用率
查看是否业务配置的时隙带宽
如果达到峰值，可能会造成丢包

## Slide 128: 日常维护-业务丢包
处理步骤5 原因5：
使用测线仪检测用户设备侧网线是否正常
更换用户设备侧网线

## Slide 129: 考核
考试安排
EOS点对点开通规范
ODU1异厂家对接参数
EOO点对点开通规范
备选
DMD-8GE 设备汇聚端口配置注意事项
EOO异厂家对接参数